## Slide 1
WELD-AI
AI 기반 용접 품질관리 및 생산이력 추적 플랫폼
작업자와 관리자를 연결해 용접 사진 분석, 불량 판별, 피드백, 이력관리를 하나의 흐름으로 처리하는 웹 플랫폼
작업자 로그인
관리자 로그인
사진 업로드·촬영
품질 진단
우선순위 검토
피드백 전송
품질관리 플랫폼
WELD-AI | AI 기반 용접 품질관리 플랫폼
01
창의적공학설계 2조:김민석,이주한,박상근

## Slide 2
서비스 정의와 해결하려는 문제
단순 불량 판별을 넘어 현장 품질관리 흐름 전체를 연결합니다.
01
현장 사진
02
AI 추정
03
관리자 검토
• 용접 품질 확인이 작업자 개인 경험에 의존하면 불량 원인과 재작업 판단이 늦어질 수 있음
• 작업장소, 납기, 작업자, 공법, 불량 결과가 따로 관리되면 관리자 검토 우선순위가 흐려짐
• WELD-AI는 사진 기반 진단 결과를 이력화하고 관리자 피드백까지 연결해 품질관리 시간을 줄이는 구조
핵심 사용자
작업자는 용접 사진을 올리고 즉시 결과와 개선 가이드를 확인합니다.
핵심 관리자
관리자는 위험도와 납기를 기준으로 검토 대상을 정렬합니다.
핵심 결과
피드백과 리포트가 누적되어 재작업 관리와 교육 자료가 됩니다.
WELD-AI | AI 기반 용접 품질관리 플랫폼
02

## Slide 3
웹사이트 전체 구조 분석
index.html에서 두 역할로 진입하고, 각 역할별 기능이 분리되어 있습니다.
로그인 화면
index.html
관리자 대시보드
admin_ai.html
작업자 진단 화면
worker_ai.html
관리자 역할
중요도 산출 기준 설정, 장소별 작업 정보 반영, 검토 대기 목록 정렬, 작업자에게 피드백 전송
작업자 역할
공법 선택, 사진 업로드·웹캠 촬영, 품질 점수 확인, 결함 원인과 개선 가이드 확인, 리포트 출력
WELD-AI | AI 기반 용접 품질관리 플랫폼
03

## Slide 4
작업자 화면: 현장 입력 단계
작업자 이름, 작업장소, 납기, 공법, 사진이 분석의 기본 데이터가 됩니다.
• 상단 입력: 작업자 이름, 작업장소, 납기일을 입력해 이력과 리포트에 연결
• 공법 선택: SMAW, GMAW/MIG/MAG, GTAW/TIG, FCAW, SAW를 선택 가능
• 이미지 입력: 파일 업로드, 웹캠 촬영, 드래그 앤 드롭, Ctrl+V 붙여넣기 지원
• 시연용 샘플: 양호, 기공, 스패터 등 예시 이미지로 발표 중 기능 확인 가능
작업자 정보
공법 선택
사진 입력
분석 시작
발표 포인트
단순 사진 판별 사이트가 아니라 작업 조건을 함께 받아 관리자가 나중에 판단할 수 있는 데이터 구조를 만듭니다.
WELD-AI | AI 기반 용접 품질관리 플랫폼
04

## Slide 5
AI 분석 결과: 점수와 결함을 한 화면에 표시
분석 결과는 품질 점수, 판정 배지, 결함 목록, 레이더 평가로 구성됩니다.
88%
품질 점수 예시
결함
기공·스패터 등
레이더
품질 요인
• 결과 패널은 분석 시작 후 표시되며 PASS, CHECK, REWORK 같은 판단 메시지를 제공합니다.
• 결함 상세에는 결함명, 위치, 위험도, 심각도가 함께 나타나 관리자 검토 근거가 됩니다.
• 웹사이트는 사진 분석이 시제품 추정이며 실제 합격·불량은 품질 담당자 확인이 필요하다고 안내합니다.
품질
점수
REWORK
결함 상세
- 기공: 중앙부
- 표면 불균일
- 위험도 High
WELD-AI | AI 기반 용접 품질관리 플랫폼
05

## Slide 6
공정 원인 분석과 개선 가이드
판별 결과를 현장 조치로 이어주는 것이 플랫폼의 핵심 강점입니다.
추정 원인
전류 과다, 가스 유량 불균일, 전극 각도 문제, 표면 오염 등 공법별 원인을 제시합니다.
조치·파라미터 수정
전류 조정, 가스 유량 재설정, 표면 청소, 전극 건조와 같은 개선 방향을 안내합니다.
AI 튜터 피드백
작업자가 결과를 이해하고 다음 작업에서 같은 실수를 줄일 수 있도록 설명형 피드백을 제공합니다.
불량 판별 → 원인 파악 → 현장 개선 → 이력 축적
WELD-AI | AI 기반 용접 품질관리 플랫폼
06

## Slide 7
작업 이력과 리포트 출력
분석 결과는 단발성 화면이 아니라 기록과 보고서로 남도록 설계되어 있습니다.
• 작업 이력 테이블: 일시, 공법, 점수, 작업자, 관리자 전송, 관리자 답변 항목으로 구성
• 최근 분석 결과를 브라우저 저장소에 보관해 같은 환경에서 관리자 화면과 연동
• 리포트 출력은 분석 완료, 작업장소, 납기일, 작업자 이름을 요구하여 기본 정보 누락을 방지
• PDF 리포트에는 검사 이미지, 품질 점수, 결함 상세, 레이더 차트, 개선 가이드가 포함되는 구조
분석 결과
이력 저장
PDF 리포트
관리자 검토
WELD-AI | AI 기반 용접 품질관리 플랫폼
07

## Slide 8
관리자 화면: 검토 대상을 우선순위화
관리자는 다수의 작업자 결과를 위험도와 업무 조건 기준으로 정렬합니다.
중요도 산출 기준
작업 종류, 납기 긴급도, 결함 치명도, 재작업 비용, 고객사 등급 가중치를 조정합니다.
장소별 작업 정보
작업장소별 작업명, 건당 재작업비, 고객등급을 저장하고 같은 장소 파일에 반영합니다.
검토 대기 현황
전체 접수와 위험 파일 수를 확인하고 불량·주의와 정상 항목을 나누어 봅니다.
정렬 기준
납기, 결함, 비용, 고객등급으로 목록을 정렬합니다.
• 관리자 화면의 목적은 “어떤 용접 결과를 먼저 봐야 하는가”를 빠르게 판단하게 하는 것입니다.
• 특히 납기 경과, VIP 고객사, 재작업비가 큰 결함은 먼저 조치해야 하므로 대시보드 기준이 필요합니다.
• 작업자별 결과가 쌓이면 반복 불량도 함께 고려하여 교육과 작업 배정의 근거로 활용할 수 있습니다.
WELD-AI | AI 기반 용접 품질관리 플랫폼
08

## Slide 9
중요도 산출 로직
관리자 판단을 돕기 위해 업무 영향과 AI 위험률을 함께 반영합니다.
우선순위 점수
= 기본 중요도 + AI 위험률 보정 + 반복 불량 보정
작업 종류
공법별 위험도
납기 기일
남은 일수
결함 치명도
정상·기공·언더컷 등
재작업 비용
비용 규모
고객사 등급
C~VIP
• 기본 중요도는 5개 항목의 가중 평균으로 계산되는 구조입니다.
• AI 안전도 점수가 낮을수록 위험률 보정이 커집니다.
• 최근 이력에서 같은 작업자나 로트의 불량이 반복되면 추가 보정값이 붙습니다.
WELD-AI | AI 기반 용접 품질관리 플랫폼
09

## Slide 10
관리자–작업자 피드백 루프
작업자가 올린 결과를 관리자가 확인하고 다시 작업자에게 지시사항을 보냅니다.
작업자
진단 실행
이력 저장
리포트 생성
관리자
우선 검토
피드백 작성
전송
작업자
비밀번호 확인
• 관리자 피드백은 작업자 이름과 보고서 ID 기준으로 저장됩니다.
• 작업자는 네 자리 답변 비밀번호를 설정한 뒤 관리자 답변을 확인합니다.
• 이 구조는 불량 지시사항이 단순 구두 전달로 사라지는 문제를 줄여줍니다.
WELD-AI | AI 기반 용접 품질관리 플랫폼
10

## Slide 11
플랫폼의 차별점
대상은 대규모 공장만이 아니라 작업자와 소규모 용접업체입니다.
접근성
복잡한 설비 없이 웹에서 사진 업로드만으로 품질 확인 흐름을 시작할 수 있습니다.
관리성
작업자, 장소, 납기, 고객등급, 재작업비가 결합되어 현장 관리자가 판단하기 쉽습니다.
학습성
결함 원인과 개선 가이드가 누적되어 초보 작업자 교육 자료로도 활용 가능합니다.
단순 AI 판별 사이트와의 차이
• 판별에서 끝나지 않고 리포트, 피드백, 우선순위, 이력관리를 포함
• 관리자 화면과 작업자 화면을 분리해 실제 업무 역할에 맞춤
• 소규모 업체의 품질 문서화와 반복 불량 관리를 돕는 방향으로 확장 가능
WELD-AI | AI 기반 용접 품질관리 플랫폼
11

## Slide 12
현재 구현 상태와 한계
프로토타입으로 설득력은 있으나 실제 서비스화를 위해 보완할 부분이 있습니다.
현재 구현
HTML 기반 화면, 역할별 페이지, 시연용 샘플, 브라우저 저장소 기반 이력·피드백 흐름이 구현되어 있습니다.
한계 1: 저장 구조
localStorage 중심이라 브라우저가 바뀌면 데이터 공유가 제한되고 장기 관리가 어렵습니다.
한계 2: AI 검증
현재는 시제품 추정이므로 실제 현장 적용 전에는 데이터셋, 모델 검증, 품질 담당자 승인 절차가 필요합니다.
• 실제 서비스 단계에서는 서버 DB, 계정 권한, 파일 저장소, 작업지시서 연동이 필요합니다.
• 품질 판정은 법적·산업 안전 책임과 연결되므로 “AI 보조 + 관리자 승인” 구조를 유지해야 합니다.
• 모델 성능은 공법, 재료, 조명, 촬영각도별 데이터 확보가 핵심입니다.
WELD-AI | AI 기반 용접 품질관리 플랫폼
12

## Slide 13
발전 방향
품질관리 플랫폼으로 확장하면 수익성과 실사용 가치가 커집니다.
1단계
사진 진단
2단계
이력·리포트
3단계
관리자 승인
4단계
업체 품질관리 SaaS
• 작업자별 불량률·개선률 대시보드
• 관리자 승인 후 품질 리포트 자동 저장
• 작업장소별 비용 절감액·재작업 건수 분석
• 휴대폰 촬영 표준 가이드와 촬영 품질 점검
• 실제 용접 데이터셋 기반 모델 고도화
사업화 메시지
“AI가 불량을 맞힌다”보다 “작업자와 관리자가 품질 문제를 기록하고 줄인다”가 더 설득력 있는 방향입니다.
WELD-AI | AI 기반 용접 품질관리 플랫폼
13

## Slide 14
마무리
WELD-AI는 현장 판단을 보조하고 품질관리 기록을 남기는 플랫폼입니다.
• 첫째, 작업자는 용접 사진을 올려 품질 점수, 결함, 원인, 개선 조치를 즉시 확인할 수 있습니다.
• 둘째, 관리자는 납기·결함·비용·고객등급을 기준으로 검토 우선순위를 정하고 피드백을 보낼 수 있습니다.
• 셋째, 이력과 리포트를 축적하면 소규모 용접업체도 품질관리 체계를 갖출 수 있습니다.
• 따라서 WELD-AI의 핵심 가치는 단순 판별이 아니라 현장 품질관리 흐름을 디지털화하는 데 있습니다.
작업자
AI 진단
관리자
품질 이력
WELD-AI | AI 기반 용접 품질관리 플랫폼
14